## Slide 1: 논리 회로
대전 공통3반 박재현

## Slide 2: 논리회로의 종류
조합 논리회로
기억회로를 가지고 있지 않음
출력값이 입력값에 의해서만 결정
순서 논리회로
기억회로를 가지고 있음
출력 값이 입력값, 기억 소자의 상태에 따라 결정 됨

## Slide 3: 조합 논리 회로(Combinational Logic Circuit)
N개의 입력, M개의 출력이 이루어짐
각 입력은 0, 1
지의 입력이 가능

## Slide 4: 반가산기(Half adder)
두 개의 입력(A,B)를 받아, 합(SUM)과 자리올림(CARRY)을 구하는 조합 논리회로

## Slide 5: 전가산기(Full adder)
두 개의 입력(A,B)과 밑의 자리로부터 올라오는 올림수() 3개 입력을 사용
합(SUM)과 자리올림(CARRY)를 구하는 조합 논리회로

## Slide 6: 디코더(Decoder)
N개의 입력으로 최대 의 출력을 나타낼 수 있는 조합 논리회로
출력중 하나는 1, 나머지 출력은 모두 0가 된다. (하나만 선택이 된다)

## Slide 7: 인코더(Encoder)
디코더와 반대되는 동작을 수행하는 조합 논리회로
의 입력과 N개의 출력으로 구성된다.

## Slide 8: 멀티플렉서(Multiplexer)
N개의 선택선에 의해 개의 입력 중 1개의 출력으로 내보내는 조합 논리회로

## Slide 9: 순서 논리 회로(Sequential Logic Circuit)
입력값과 회로의 현재 상태에 따라 출력값이 결정
- 플립플롭에 의해 기억능력을 가지고 있음

## Slide 10: 플립플롭(flip-flop)
1개의 비트에 대한 정보를 저장
S(Set), R(Reset), C(Clock)의 입력, Q(정상), (보수) 2개의 출력을 갖는다.

## Slide 11: SR 플립플롭
S는 출력 1을, R은 출력을 0으로 되도록 한다.
S,R이 0일 경우, 이전 상태가 유지된다.

## Slide 12: JK 플립플롭
SR 플립플롭의 금지된 입력을 토글로 바꾼 플립플롭
J,K가 1일 경우, 이전 상태가 반전된다.

## Slide 13: D 플립플롭
Data 입력을 저장한다.
입력값의 상승, 하강에 반응하여 Q 값이 바뀐다.

## Slide 14: T 플립플롭
입력값의 상승, 하강에 반응하여 Q 값이 바뀐다.

## Slide 15: 레지스터(Register)
N개의 D 플립플롭으로 구성되어 있으며, N비트를 저장할 수 있다.

## Slide 16: 카운터(Counter)
입력 펄스에 따라 미리 정해진 순서대로 상태가 변하는 장치
N개의 플립플롭을 가진 이진 카운터의 경우, 0부터 - 1까지 카운트 할 수 있다.

## Slide 17: 리플카운터(Ripple Counter)