## Slide 1: 명령어 세트
대전 공통3반 박재현

## Slide 2: 명령어 세트?!?
컴퓨터의 구조
→ 명령어 집합 종류, 수가 상이함
명령어 세트

## Slide 3: 명령어 종류 – 크게 3가지!
데이터 전송 명령어
레지스터-레지스터, 레지스터 – 기억장치, 기억장치- 기억장치 데이터 전송 (LDA 등)
데이터 처리 명령어
컴퓨터에 연산 능력을 부여해줌 (산술 및 논리 연산, ADD, AND 등)
프로그램 제어 명령어
명령어 실행 순서를 변경하는 연산( ??? )

## Slide 4: 다시 한번!! 명령어는 크게 두가지로 구성됩니다.
연산 코드(operation code)
CPU가 수행할 연산을 지정
LDA, ADD 등의 동작
오퍼랜드(operand)
명령어가 사용할 데이터가 저장되어 있는 주소
이제 명령어 형식을 알아볼까요?

## Slide 5: 명령어 형식 – 0 주소 명령어
STACK 구조의 컴퓨터에서 사용

## Slide 6: 명령어 형식 – 1 주소 명령어
AC에 의해 데이터 처리

## Slide 7: 명령어 형식 – 2 주소 명령어
가장 일반적인 경우!
오퍼랜드에는 레지스터나 기억장치 주소 지정
(여기에서 레지스터 만으로 구성된 경우 RISC 명령어!)

## Slide 8: 명령어 형식 – 3 주소 명령어
연산 결과를 저장하기 위한 주소 하나!
프로그램의 길이를 짧게 해줘요!
하지만 명령어 길이가 겁나 길어집니다.

## Slide 9: 주소지정 방식 (addressing mode)
연산에 사용될 데이터가 기억장치의 어디에 위치하는지를 지정하는 방법
제한된 명령어 비트로 오퍼랜드를 지정하기에…
→ 다양한 방식이 제안되어 있다!!
잘 이용하면 자원을 효율적으로, 명령어를 짧게 할 수 있다

## Slide 10: 주소지정 방식 (addressing mode)

## Slide 11: 즉시 주소지정 방식 (immediate addressing mode)
오퍼랜드의 내용 = 실제 데이터
변수 초기값 설정, 상수를 사용할 때 사용!
처리속도가 가장 빠름!

## Slide 12: 레지스터 주소지정 방식 (register addressing mode)

## Slide 13: 직접 주소지정 방식 (direct addressing mode)

## Slide 14: 변위 주소지정 방식 (displacement addressing mode)
여기서 레지스터는 프로그램 카운터 (PC), 인덱스 레지스터를 씁니다.
PC의 경우 상대 주소지정 방식 (relative addressing mode)
인덱스 레지스터의 경우 인덱스 주소지정 방식(indexed addressing mode)이라고 합니다.

## Slide 15: 간접 주소지정 방식 (indirect addressing mode)
참조된 데이터가 스택 형태일 경우, 그 다음 데이터의 주소는 따로 지정하지 않아도 알 수 있으므로
묵시적 주소지정 방식(implied addressing mode)이라고 합니다.

## Slide 16: 레지스터 간접 주소지정 방식

## Slide 17: 이제 CPU는 명령어를 수행하게 됩니다.